## Slide 1
ИИ и традиционное программирование

## Slide 2: Введение
Я много лет занимался традиционным программированием и хочу осмыслить чем отличается технология разработки процедур ИИ от обычного программирования.
Сейчас я на пенсии. Одной из последней моей разработки была разработка программно-аппаратной системы под названием Адаптивная система контроля и управления (АСКУ). Понятие адаптивная означает настраиваемая система на тип объектов автоматизации (ОА). Т.е. в качестве таких объектов могут быть самые разные технические средства: вычислительные средства, объекты АСУ ТП и т.п..
Настройка на тип ОА осуществляется через создание иерархической древовидной схемы, задающей перечень, параметры и вложенность ОА, с помощью специального редактора. На основании этого дерева автоматически формируется БД объектов автоматизации.
Состав технических средств исполнительной подсистемы также оформляется в виде древовидной структуры и хранится в специальной БД.
Для задания связей (каналов доступа) отдельных параметров ОА с датчиками и исполнительными механизмами реальных технических средств - создается специальная БД.
Для разработки процесса управления ОА используется Метод таблиц решений, не требующий знания технологии программирования, и позволяющий технологам, хорошо знакомым с реальными объектами автоматизации, участвовать в разработке и эксплуатации системы.
Этот пример интересно разобрать с точки зрения перехода к процессу разработки и эксплуатации аналогичных процедур ИИ.

## Slide 3: 1. Поисковые и аналитические системы
Именно в поисковых и аналитических системах широко используется ИИ.
В настоящее время наибольшая информация имеется о поисковых процедурах ИИ:
    Распознавание плохо сканированного текста
    Получение информации на медицинские темы
      Формирование отчета о состоянии здоровья по полученным результатам анализов
      Советы по разным лекарствам и курсу лечения
    Музыка: Формирование стиля пения, музыки и текстов песен по заданным прототипам
    Банковские системы
    На Рис.1 показаны этапы разработки и отладки поисковых процедур ИИ.
    Эти процедуры реализуют различные варианты поиска в заданной схеме базы данных (БД).

## Slide 4
1. Процесс разработки и отладки поисковых и аналитических систем
Тип ИИ | Инструменты | Постанов-ка задачи | Разработка | Язык взаимодей- ствия с пользователем | 
Поисковые и аналитические системы | СУБД Библиотека типовых процедур ИИ | Описание задачи | Алгоритм в виде: текста БлокСхемы 2. Схема БД для выбранной области 3. Текст программы на языке программир. | Запросы Ответы на вопросы ИИ Иерархия меню Проблемно-ориентир. язык Др. | 

## Slide 5: 2. Программно-аппаратные системы
  На Рис.2 приведены этапы разработки и отладки программно-аппаратных систем. Рассмотрим приведенные этапы применительно к задаче, описанной в разделе ВВЕДЕНИЕ «Адаптивные системы контроля и управления» (АСКУ).
  2.1 Инструменты
  Поскольку этот класс систем взаимодействует с аппаратными средствами и, в зависимости от текущего состояния параметров аппаратуры, необходимо отображать текущее состояние этих параметров на мнемосхеме. Кроме того, система должна реагировать на изменение состояния параметра выдачей соответствующего управляющего сигнала.
  Таким образом, надо обеспечивать систему набором датчиков и исполнительных механизмов. Надо организовать автоматический опрос состояний контролируемых объектов автоматизации (ОА) и передачу этих состояний в исполнительную подсистему.

## Slide 6
  2.2 Разработка
  Состав объектов автоматизации, их параметров и вложенность друг в друга удобно оформлять в виде Древовидной структуры и хранить в специальной БД-ОА.
  Состав технических средств исполнительной подсистемы также оформляется в виде древовидной структуры и хранится в специальной БД Средств автоматизации (БД-СА).
  Для описания каналов связи текущих состояний параметров ОА с исполнительной подсистемой также создается специальная база данных каналов доступа (БД-КД).
  Для визуального отображения различных схем ОА и их текущих состояний параметров должен быть разработан механизм вывода на экран и распечатки мнемосхем ОА и создана БД-МСХ. Причем необходимо хранить как исторический архив мнемосхем за определенный промежуток времени, так и мнемосхемы с текущим состоянием параметров ОА.
  Как уже отмечалось, в программе АСКУ для разработки процесса управления ОА используется Метод таблиц решений, не требующий знания технологии программирования, и позволяющий технологам, хорошо знакомым с реальными объектами автоматизации, участвовать в разработке и эксплуатации системы.
  По моему, это единственное место где можно использовать процедуры ИИ для реализации подходящего алгоритма управления.

## Slide 7
  2.3 Средства взаимодействия с пользователем
  Для чисто автоматических систем ( робот, беспилотное средство) в качестве средства взаимодействия с оператором обычно используется автономный пульт.
  Для настройки программно-аппаратной системы можно использовать:
    Редактор создания и корректировки древовидной структуры
    Проблемно-ориентированный язык
  Для визуального отображения схем ОА:
    Мнемосхемы
  Для создания БД:
    СУБД

## Slide 8
2. Процесс разработки и отладки аппаратно-программных систем
Тип ИИ | Инструменты | Постанов-ка задачи | Разработка | Отладка на стенде | Отладка на натуре | Средства взаимодействия с пользователем | 
Аппаратно програм-мные системы | Датчики Исполнит. механизмы СУБД Библиотека типовых процедур Типовые аппаратные средства Метод реализации управления объектами автомати-зации | Описание задачи | Алгоритм в виде: текста БлокСхемы Древовидная структура 2. Схема БД для выбранной области 3.Мнемосхемы 4. Текст программы. |  |  | Автономный пульт управле-ния Проблемно-ориентиро-ванный язык Древовидная структура объектоа ОА Мнемосхемы Др. | 

## Slide 9: Заключение
  Процедуры ИИ удобно использовать в системах поиска данных и аналитического анализа этих данных. Типовые процедуры ИИ могут использоваться во вновь разрабатываемых процедурах.
  По аналогии с традиционным программированием можно создавать проблемно-ориентированный язык для формирования новых приложений ИИ.
  Так же ИИ можно использоваться в аппаратных и программно-аппаратных системах для реализации алгоритмов анализа и управления.